TD-vogne

Beskrivelse i forbindelse med Banetjenestens TD-vogne

Jens Bruun-Petersen december 2012

Fra 1883 til 1924 anskaffede DSB i alt 308 lavsidede åbne ballastvogne, der i den største del af deres levetid var kendt som litra TD. Grundtypen var udviklet af Jysk-Fynske Statsbaner og havde 300 mm høje vognsider. De mange vogne fordelte sig på to hovedtyper:

TD havde håndbremse og omfattede numrene 8508-8750, i alt 243 vogne. Der var ikke den store forskel fra de ældste til de yngste vogne. De ældste havde en håndbremse med bremseklods af træ, og de yngste og fleste havde en bremseklods af jern. Hjulsættene kan variere i størrelse og udseende (stjernehjul, pladehjul, forskellige hjuldiametre), og det forekommer, at der mange gange er tale om genbrug af ældre hjulsæt.

TDR havde skruebremse, betjent fra bremsehus, og omfattede numrene 8433-8497. Her var der lidt forskel på de enkelte årganges bremsetøj: De ældste vogne, TDR 8463-8497, havde 8 bremseklodser og synligt bremsetøj. De yngste vogne, TDR 8433-8462, havde 8 bremseklodser og ekvilibreret bremsetøj, hvor stangtrækket ligger skjult i undervognen. De fleste TDR-vogne blev ombygget til TD-vogne omkring 1951. Bremsehus og skruebremse blev fjernet, og der blev monteret en håndbremse i stedet.

Fra 1939 indførte DSB trykluftbremseudstyr på den store del af vognparken, der ikke havde det i forvejen. TD-vognene fik trykluftledning, og det fik TDR-vognene også. Det var derfor stadig nødvendigt at bremse ballasttogene ved hjælp af skruebremser, og bremsehusene blev derfor bibeholdt. Efterhånden blev det dog upraktisk at skulle indsætte ældre trykluftbremsede personvogne i ballasttogene for at få en rimelig bremsning med trykluftbremsen, så i 1951 blev 10 TDR-vogne ombygget med trykluftbremse, håndbremse og nyt litra TDB.

I løbet af 1960’erne blev de fleste TD-vogne udrangeret, så der i 1969 kun var 12 TD-vogne og 2 TDB-vogne tilbage. Banetjenesten havde på det tidspunkt forlængst taget moderne selvtømmende ballastvogne i brug, hvoraf de første blev anskaffet i 1962.

Fælles for alle TD-vognene gælder: Last 12,5 t, bundflade 17,7 m2. Taravægtene varierer. De officielle tal er: TD 6300 kg, TDR 7300 kg, TDB 7800 kg. Alle værdierne er cirkatal, der i virkeligheden varierer en hel del.

Nedenfor en gennemgang af de enkelte vogne:

TD 8524	1883 Breslau. Hører til den ældste, jysk-fynske udgave med forstærkninger af vinkeljern udvendig på sidefjælene. Havde håndbremseklods af træ. Udrangeret 1961.

TD 8626	1910 Scandia. Hører til den nye udgave med forstærkning af sidefjælene på indersiden. Håndbremseklods af jern. Hjultype 2. Udrangeret 1966. Foto i arkiv.

TD 8654	1912 Scandia. Nye udgave. 1950 Hjultype 6b. Udrangeret 1966. Foto i arkiv.

TD 8688. Vordingborg 26. december 1964 (Jens Bruun-Petersen)

TD 8688	1918 Scandia. Håndbremseklods af jern. Hjultype 2. Udrangeret 1966.  Foto i Vordingborg 1964 JBP

TDB 8433	1924 Scandia. Ombygget 1951/52. Udrangeret 1965. 8 klodsers ekvilibreret bremsetøj og håndbremse. Trykluftbremse G. Udrangeret 1965. Foto i Frederikssund 1965 JBP.

TDB 8433. Frederikssund, 14. marts 1965 (Jens Bruun-Petersen)

TDB 8436	1924 Scandia. Ombygget 1951/52. 8 klodsers ekvilibreret bremsetøj og håndbremse. Trykluftbremse G. Udrangeret 1964.

TDB 8439	1924 Scandia. Ombygget 1951/52. 8 klodsers ekvilibreret bremsetøj og håndbremse. Trykluftbremse G. Udrangeret 1966. Arkivfoto fra Cvk 1951.

TDB 8442	1924 Scandia. Ombygget 1951/52. 8 klodsers ekvilibreret bremsetøj og håndbremse. Trykluftbremse G. Udrangeret 1968, derefter lokalvogn og udrangeret i 1971. Foto i arkiv.

TDR 8445	1924 Scandia. Scandia. 8 klodsers ekvilibreret bremsetøj og skruebremse i bremsehus. Ombygget til TD i 1951 og udrangeret 1969

TDR 8450	1918 Scandia. 8 klodsers ekvilibreret bremsetøj og skruebremse i bremsehus. Ombygget til TD i 1951 og udrangeret 1966. Se foto i ”Godsvognsmateriellets historie”, side 71 øverst.

TDR 8459	1918 Scandia. 8 klodsers ekvilibreret bremsetøj og skruebremse i bremsehus. Ombygget til TD i 1950 og udrangeret 1966.

TDR 8464	1912 Scandia. 8 klodsers ikke-ekvilibreret bremsetøj med smal bremsebuk og synlige stænger. Skruebremse i bremsehus. Ombygget til TD i 1946 og udrangeret i 1967.

TDR 8470	1913 Scandia. 8 klodsers ikke-ekvilibreret bremsetøj med smal bremsebuk og synlige stænger. Skruebremse i bremsehus. Ombygget til TD i 1953 og udrangeret 1955.

TDR 8472	1913 Scandia. 8 klodsers ikke-ekvilibreret bremsetøj med smal bremsebuk og synlige stænger. Skruebremse i bremsehus. Ombygget til TD i 1953 og udrangeret 1965. Foto fra Cvk 1944.

TDR 8472. Centralværkstedet København 26. september 1944 (DSB)